 ASSEMBLE.DOC 

En beskrivning av programmet ASSEMBLE.800 konstruerat av
Peter "HPA" Anvin <4642>

================================================================================
Programmet ASSEMBLE {r inte n}gon speciellt originell assembleator, men den har
vissa egenheter. T ex:
1. Det M]STE vara mellanrum mellan label och instruktion resp instruktion och
   kommentar, {ven om separatorerna ":" och ";" finns i str{ngen.
2. Den till}ter inte att man  - som en del assemblatorer g|r -  att man hoppar
   |ver ';' f|re kommentar. D{remot till}ter den att man hoppar |ver ':' efter
   label.
3. Assemblatorn har inget inbyggt "felfinneri". I det l{ngsta f|rs|ker den k|ra
   assembleringen klar. G}r inte det, skriver den ut assembleringsraden och
   en felkod p} listfilen.
4. I f|rsta passet r{knar och skriver den ut endast lablarnas adresser. Det
   andra passet {r den riktiga assembleringen, d} hela k{llkoden skrivs ut. Det
   kan tyckas bakv{nt men...
5. VARNING!!!! Det blir totalt fel om man har lablar som argument i:
   ORG, DEFS och EQU satser!!!!
6. Det finns ingen ber{knare f|r artimetriska uttryck (Undantag HB: LB:).
7. Den delar upp konstantsyntaxen i 8-bit och 16-bit konstanter. Samtliga f}r
   ha uttryck D (default), H, B och O=Q (Nya baser KAN l{ggas till). D{re-
   mot f}r endast 16-bit uttryck vara lablar. F|r att kunna utf|ra det p}
   8-bit kan man skriva LB:<16-bit konst> (Low Byte) eller HB:<16-bit konst>
   (High Byte).
8. Den sparar sitt utdata som en textfil i "PAH"- (Peter Anvin Hex) format. Det
   {r ett mycket enkelt format. Ett exempel p} hur det kan se ut:
     FF00:210000
     FF03:C9
   Obs att det inte finns n}gra blanksteg i b|rjan.
9. Defaultfil {r satt till MEM:. F|r er som inte har ABC802 kan {ndra det.
   Denna finns p} rad 1090 i ASSEMBLE och rad 40 i PAHBAS. Det sistn{mda prog-
   rammet {r allts} konverteringen PAH -> POKE-satser. Det sisn{mda {r i mot-
   sats till ASSEMBLE inte anpassat f|r 40 tkn. ASSEMBLE st{ller om sig auto-
   matiskt f|r 40 tkn. F|rslag till defaultfil:
    ABC806: "RAM:XXX.PAH"
    ABC800: "XXX.PAH"

Detta program g|r inga anspr}k p} att vara perfekt. Jag som skrivit det {r
13 }r och som utrustning en l}nad ABC802 med disk 830 och bandspelare 821.

H|r av er till mig - tel 021-13 25 05 - om ni f}r problem.
Om jag returnerat utrustningen kan jag inte lova att kunna hj{lpa till.


    Lycka till....
                        PETER "HPA" ANVIN <4642>